TECHNICKÁ  ZPRÁVA

12/040

Investor:		SMO Městský  obvod Vítkovice , Mírové Náměstí 1 ,

706 02 Ostrava - Vítkovice

Stavba:		OSTRAVA -VÍTKOVICE, TAVIČSKÁ 34

OPRAVA FASÁDY  DOMU

A ČÁSTEČNÁ  VÝMĚNA OKEN

Stupeň:		Dokumentace pro ohlášení stavby

Datum:		07/2012

TECHNICKÁ  ZPRÁVA

Identifikační údaje stavby

a)Identifikace stavby:

a.1.) Stavba :				OSTRAVA -VÍTKOVICE, TAVIČSKÁ 34

OPRAVA FASÁDY  DOMU

A ČÁSTEČNÁ  VÝMĚNA OKEN

a.2.)Stavebník:			SMO Městský  obvod Vítkovice , Mírové Náměstí 1 ,

706 02 Ostrava - Vítkovice

a.3.)Zhotovitel dokumentace :	VS projekt s.r.o. Ostrava

Na Obvodu 45/1100

703 00  Ostrava - Vítkovice

b.1.)Dosavadní využití:		bytový dům

b.2.)Zastavěnost území:	bytový dům se nachází v blízkosti ul. Tavičské

v městském obvodu Vítkovice .

b.3.)Stavební pozemek:	stavební pozemek je zastavěn objektem bytového domu

b.4.)Katastrální území :		Vítkovice

b.5.) Map. list :		             8-2/13,

b.6.) Kód :                                         7134071

b.7.) Parc. čísla dotčených

a sousedních parcel:    	243/6;243/7;243/4;243/21;243/44

b.8.)Majetkoprávní vztahy:		SMO , Prokešovo náměstí 1803/8, Ostrava,

Moravská Ostrava, 729 30

b.9.)Svěřená správa nemovitostí

ve vlastnictví obce:		Městský obvod Vítkovice

Mírové náměstí 516/1,

Ostrava,Vítkovice,703 79

b.10.))Parc.čísla sousedních parcel:     1192/27

b.11.).Majitel parcel :	Česká republika

b.12.)Svěřená správa nemovitostí

ve vlastnictví obce: 		Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56, Praha, Nusle, 140 00

b.13.) Parc. čísla dotčených

a sousedních parcel:    		243/5

b.14.)Majetkoprávní vztahy: 		Bytové družstvo Tavičská 784

Tavičská 784/32, Ostrava, Vítkovice, 703 00

Údaje o stavbě

Stavba se nachází v blízkosti  ul. Rudné a ul. Tavičské  v Ostravě Vítkovicích na parcele  p.č. 243/6 , k.ú. Vítkovice .

Jedná se  bytový  třípodlažní dům s podkrovím a suterénem , který je přistavěn k dalšímu bytovému domu .

Z jižní strany sousedí dům s obslužnou komunikací , ze strany východní  je zelená plocha s přístupovými chodníky , ze západní strany je nádvoří  a přístupový chodník  k opravovanému objektu  a ze severní strany je dvůr.

Pro zlepšení vzhledu  domu bude provedena oprava fasády  a výměna oken  ze severní strany , ze západní strany  v prostoru schodiště , sklepní okna  ,oplechování vč. výměny nástřešních žlabů , oprava komínových lávek a oprava komínů.

Zajištění stavby po dobu výstavby:

Stavební materiál a stavební suť bude  dovážen a odvážen  po stávající komunikaci ul. Tavičská , Ostrava – Vítkovice .

Voda a energie po dobu výstavby  budou zajištěny investorem po dohodě s dodavatelem stavby  ze stávajících zdrojů předmětného domu.

Likvidace odpadů

V rámci   stavby  vzniknou  odpady, které se rozčlení dle odpadů do kategorií  - Katalog odpadů ( Sb . zákonů ČR , č. 381/2001  , částka 145 ).

Z hlediska životního prostředí bude  mít výstavba  vliv na okolí svou prašností a hlukem . Dodavatel stavby zajistí , aby nedocházelo   ke znečišťování přilehlých komunikací a okolí .

Místo a způsob uložení odpadu bude následně určeno dodavatelem stavby s doložením řádných skládek s ohledem na druh odpadu.

Odpady vznikající při výstavbě

Kód druhu  odpadu,  Název druhu odpadu

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly

15 01 02 Plastové obaly

15 01 03 Dřevěné obaly

15 01 04 Kovové obaly

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06

17 02 01 Dřevo

17 04 05 Železo a ocel

17 02 02 Sklo

Podklady :

Katastrální snímek

Zaměření stávajícího stavu projektantem

Původní projektová dokumentace stavby ze začátku minulého století.

Popis stavebních prací :

Před prováděním stavebních prací se provedou  sádrové odlitky říms  , šambrán kolem oken a dveří  a  štukových ozdob na fasádě.

Fasáda se zbaví všech nepoužívaných kovových prvků . Provede se ochrana elektrického vedení .

Označení ulice a domu  se demontuje  a po opravách se opět umístí na původní místo.

Upoutávky na firmy zrušit.

Bourání:

Demontuje se oplechování říms, okapů , parapetů , nástřešní žlaby  a svody.

Odstraní se  stávající  komínové lávky.

Dřevěná okna ze severní fasády  a ze západní strany  v prostoru schodiště    vč. vstupní dveře  budou vybourány .

Z fasády    se oklepe  stávající omítka  vč. soklu  až na zdivo. Spáry mezi cihlami se vyčistí do hl. 20 mm. Povrch se   omyje  vodou s přídavkem saponátu  tlakem 200 barů.

U  fasády se odstraní okapový chodník z betonových dlaždic.

15.Popis úprav:

Před prováděním omítky  bude provedena částečná výměna střešní krytiny , oplechování říms, okapů , parapetů a určených  nástřešních  žlabů . Stávající svody budou odkloněny  a po provedení venkovních omítek.  Budou opět osazeny vč. nového napojení nástřešní  žlaby.

Určená dřevěná okna budou nahrazeny  okny novými z plastů s izolačním dvojsklem , s pěti komůrkovým profilem a mikroventilací .

Okna budou velikostně i pohledově kopírovat  původní členění vč.  venkovních rámů , které budou v zelené barvě.

Nové vstupní dveře budou  dřevěné – masív  s částečným prosklením  v horní třetině dveří .

Ve dveřním křídle budou osazeny poštovní schránky. Barva nátěru dveří bude zelená.

Sklepní okna budou v celém rozsahu vyměněna. Před sklepními okny budou umístěny  ocelové bezpečnostní mříže (mříž nesmí být součást sklepních oken, tak jak je to u domů č.40 a č.38

- při otevření se nezabrání vniknutí do objektu).

Před výrobou těchto prvků je nutné předem přeměřit stavební otvory .

Po oklepání omítky  a  očištění povrchu fasády  se provede  dozdění vypadlého zdiva a nerovností  na  fasádě  cihlami plnými CP  10  na maltu MVC 2,5 .  Na takto připravený povrch se provede zvlhčení zdiva ,cementový podhoz ,nová jádrová vápenocementová  omítka,   omítka štuková   a fasádní nátěr .

Sokl bude opatřen omítkou sanační hrubou a  sanační omítkou jemnou  . Podklad pro sanační omítky - povrch zdiva bude opatřený  zvlhčením vodou  a  sanačním podhozem.

V rámci provádění fasádní omítky bude nově provedeno  dekorativní členění  říms ,šambrány  kolem oken  a dveří .

Po provedení fasády se osadí střešní svody  .

Nově budou osazeny ocelové konstrukce komínových lávek  a narušená střešní krytina bude doplněna . Ve střeše   bude  provedena nově část  střešních  výlezů .

Na severní straně  objektu  je stávající vstup do suterénu  s přístupovými schody  a lemující zídkou.

Tento vstup se zruší v celém rozsahu- vybourá se vč, dřevěných vstupních dveří a ocelovou zárubní. Otvor po dveřích se zazdí  a osadí se pouze sklepní okno s mříží.

Vyzdívka bude provedena z cihel plných CP  10  na maltu MVC 2,5MPa na cementový povrch1x hydroizolaci +Np+Na.

Po bouracích pracích a výkopu podél  zbývající části severní stěny se povrch očistí,  podlahová gula  se pročistí  až do stávající kanalizace.

Dno  výkopu  vč. vyčištění původního vstupu od vybouraného materiálu  se pokryje nopovou platovou folií, tak aby mohla prosakující voda pod ní odtékat do stávající guly.

Na to se provede na stávající očištěné zdivo a na  nové zdivo  cementový podhoz, cementová omítka , hydroizolace z modifikovaných pasů. Ochrana  izolace bude z plastové nopové folie.  Ze severní  strany fasády bude provedena vyspádovaná plocha do stávající dvorní vpusti  z betonových dlaždic.

Nově se položí okapový chodník z betonových dlaždic.

Klempířské výrobky:

Klempířské výrobky budou  z pozinkovaného plechu  tl. 0,8mm a 1,0mm, titan zinku tl. 0,8mm,  natřené 1x reaktivní ,1x základní a 2x vrchní syntetickou barvou  , která bude přizpůsobená barvě fasády .Doplňující střešní krytina ,hřebeny a úžlabí budou z hliníkového plechu tl. 1,0mm.

Pod novou krytinu , oplechování říms , úžlabí  a nástřešních žlabů  bude položena asfaltová  lepenka A330H.

Zámečnické výrobky:

Všechny zámečnické výrobky na fasádě  budou  žárově pozinkované a natřené  1x základní  barvou a 2x  emailem syntetickým vč. komínových  lávek.

Ostatní práce:

Venkovní slaboproudé vedení telefonu bude umístěno pod omítku.

Na portál bude umístěno  zvonkové tablo .

Případné nové kabelové  vedení k zvonk. tablu  v  budově není součástí projektu.

Na fasádu budou připevněny tabulky s popisnými čísly a označení ulice.

# Bezpečnost práce při výstavbě :

Bezpečnost práce - při výstavbě všech prací , které se budou na tomto objektu provádět  je nutné dodržovat bezpečnostní  předpisy  vyhlášky  č. 591/2006 Sb. „Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci  na staveništích“ .

Vyhláška č. 101/2005 Sb. –podrobnější požadavky na pracoviště a pracovní prostředí  .

Vyhláška 361/2007 Sb .-stanovení podmínek  ochrany zdraví   při práci  .

V Ostravě,  07/2012						Vypracovala: Staňková