A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

1.	Identifikace stavby	3

1.1	Základní parametry dešťové kanalizace:	4

1.2	Členění stavby:	4

2.	Údaje o území a majetkoprávních vztazích	4

2.1	Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území	4

2.2	Údaje o stavebním pozemku a o majetkoprávních vztazích	4

3.	Údaje o provedených průzkumech a o napojení na infrastrukturu	5

3.1	Údaje o provedených průzkumech	5

3.2	Údaje o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu	5

4.	Informace o splnění požadavků dotčených orgánů	5

5.	Obecně technické požadavky na výstavbu	5

6.	Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě  územně plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona	5

7.	Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném území	5

7.1	Související stavby a investice (věcné a časové vazby)	6

8.	Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby	6

9.	Kontrolní prohlídky stavby	6

10.	Statistické údaje o orientační hodnotě stavby	6

# Identifikace stavby

Stavba :		Rozšíření dešťové kanalizace veř. pohřebiště - ul. Závodní

k.ú. Radvanice

Stavebník :	SMO MOB Vítkovice

Mírové náměstí 1

Ostrava-Vítkovice

Projektant :	Ing.Patrik Lupták – AI v oboru vodohospodářské stavby

v seznamu ČKAIT veden pod č.1102704

Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Nádražní 28, Ostrava

Stupeň dokumentace:	Projektová dokumentace pro stavební povolení

Charakter stavby :	Inženýrská stavba nevýrobní

Předmět dokumentace:	    Rozšíření dešťové kanalizace

Projektová dokumentace je zpracována podle zákona č. 183/2006 Sb. a přílohou č.1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., resp. v souladu se zákonem č. 76/2006 Sb., č. 274/2001 Sb. a prováděcí vyhláškou MZe č. 428/2001 Sb.

Přehledná situace oblasti

## Základní parametry dešťové kanalizace:

Délka kanalizace: 	DN 400, délka 94,1 m

DN 300, délka 151,5 m

DN 250, délka 135,5 m

DN 200,150 délka 68,0 m

Drenáž DN 150,100 délka 1006,0 m

Počet šachet:		11 ks na stokách(viz. výpis šachet)

13 ks na odbočkách

18 ks uličních vpustí

Materiál kanalizace: 	PP TROUBY X-Stream, PVC KG trouby, drenážní PVC potrubí

typové plastové šachty vč. šachtového dna, pref. kanalizační šachta

## Členění stavby:

Stavba není členěna na stavební objekty.

# Údaje o území a majetkoprávních vztazích

## Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území

Stavba se nachází v městském obvodu Ostrava Vítkovice, který je součástí statutárního města Ostravy. Jedná se o areál veřejného pohřebiště na ul. Závodní. Západní a severní část území je ohraničena místní komunikací, jižní pak hranicí se soukromými pozemky - garážemi. Na východní straně sousedí pohřebiště s průmyslovým areálem.

## Údaje o stavebním pozemku a o majetkoprávních vztazích

Trvalý zábor : nedojde

Pozemky dotčené stavbou k.ú. Vítkovice :

Oprava kanalizace  - parc.č. 192/1

- parcela č. 192/1 ostatní plocha-hřbitov, urnový háj, k.ú. Vítkovice, LV 1604

ve vlastnictví  Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava,

svěřeno  Městský obvod Vítkovice, Mírové náměstí 516/1, Ostrava - Vítkovice

Plochy pro zařízení staveniště v k.ú. Vítkovice : Zařízení staveniště a skládkové plochy budou situovány na pozemcích vyčleněných v rámci výstavby objektu na parc.č. 192/1.

Výpisy z katastru nemovitostí / informace o parcelách / k výše uvedeným parcelám jsou přiloženy v dokladové části.

# Údaje o provedených průzkumech a o napojení na infrastrukturu

## Údaje o provedených průzkumech

V zájmovém území byl proveden hydrogeologický průzkum. Území se nachází na ploše „M“ - území s doznělými vlivy důlní činnosti. Z tohoto důvodu se nenavrhují žádná zvláštní opatření.

Při zpracování dokumentace byly dále použity tyto podklady :

- Mapové podklady z Geografického informačního systému

- Mapové podklady kat. území Moravská Ostrava

- Hydrogeologický průzkum území

- Kontrolní kamerová prohlídka stávající kanalizace

## Údaje o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu

Doprava : přístup ke kanalizaci je z místních komunikací.

Voda : provozem kanalizace nevznikají nároky na pitnou nebo užitkovou vodu

Teplo : provozem kanalizace nevznikají nároky na tepelnou energii.

Plyn : provozem kanalizace nevznikají nároky na plyn.

Odpady : nevznikají.

Elektrická energie : provozem kanalizace nevznikají nároky na el. energii.

Elektronické komunikace : provozem kanalizace nevznikají nároky na elektronickou komunikaci.

# Informace o splnění požadavků dotčených orgánů

Všechny známé požadavky orgánů státní správy v době zpracování dokumentace byly do dokumentace zapracovány.

# Obecně technické požadavky na výstavbu

V projektové dokumentaci byly dodrženy všechny obecné požadavky na výstavbu.

# Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě  územně plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona

Nedochází zde ke kolizi s požadavky regulačního plánu.

# Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném území

## Související stavby a investice (věcné a časové vazby)

Stavba neklade nároky na přeložky inženýrských sítí.

# Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby

Zahájení stavby  :	bude stanoveno investorem

Ukončení stavby :	bude stanoveno investorem

Doba výstavby     :	cca do 2 měsíců

Zkušební provoz :	stavba nevyžaduje zkušební provoz

Stavba kanalizace bude prováděna v souladu s požadavky příslušných ČSN. V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. je zhotovitel stavby povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy tak, aby byly dodržovány zásady bezpečného chování na pracovišti.

# Kontrolní prohlídky stavby

Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby se navrhuje:

    - kontrolní prohlídka stavby a to při výkopových prací a stavbě Š1 – napojení na stávající stoku

    - kontrolní prohlídka stavby a to v průběhu výstavby kanalizačních řadů „A, B, C“

    - kontrolní prohlídka stavby a to v průběhu výstavby drenáží

    - kontrolní prohlídka stavby a to po dokončení terénních úprav

# Statistické údaje o orientační hodnotě stavby

Orientační hodnota opravy kanalizace je cca 5 708 905 ,- Kč včetně DPH.

# Text boxes

ul. Závodní

ul. Na Obvodu

Areál pohřebiště