B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

1.	Urbanistické, architektonické, stavebně technické řešení	3

1.1	Zhodnocení staveniště, vyhodnocení současného stavu konstrukcí	3

1.2	Urbanistické a architektonické řešení stavby	3

1.3	Technické řešení stavby	3

1.4	Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu	4

1.5	Navrhování stavby na poddolovaném území	4

1.6	Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany	4

1.7	Řešení bezbariérového užívání stavby	6

1.8	Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do PD	6

1.9	Údaje o podkladech pro vytýčení stavby	6

1.10	Členění stavby	6

1.11	Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace	6

1.12	Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků	7

2.	Mechanická odolnost a stabilita	7

3.	Požární bezpečnost	7

4.	Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí	7

5.	Bezpečnost při užívání	7

6.	Ochrana proti hluku	7

7.	Úspora energie a ochrana tepla	7

8.	Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace	8

9.	Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí	8

10.	Ochrana obyvatelstva	8

11.	Inženýrské stavby (objekty)	8

12.	Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb	8

12.1	Ochrana životního a pracovního prostředí	8

# Urbanistické, architektonické, stavebně technické řešení

## Zhodnocení staveniště, vyhodnocení současného stavu konstrukcí

Projektovaná stavba se nachází na území města Ostravy, v  části městského obvodu Vítkovice.

Jedná se o rozšíření dešťové kanalizace v areálu veř. pohřebiště a její doplnění drenážním potrubím. Výstavba bude probíhat ve zpevněných i nezpevněných plochách areálu pohřebiště.

Staveniště je přehledné, s malým množstvím stávajících podzemních sítí po trase (pouze nezaměřený areálový vodovod). Vzhledem k charakteru území – veřejné pohřebiště, bude nutné omezit přístup těžké mechanizace a především její vliv na okolí.

Umístění kanalizace bylo dáno stávajícím rozmístěním jednotlivých hrobů a oblastmi výskytu povrchové dešťové vody.

Rozsah stavby byl projednán a odsouhlasen investorem.

## Urbanistické a architektonické řešení stavby

Vzhledem k charakteru stavby není tento bod řešen.

## Technické řešení stavby

- Popis technického řešení

Výstavba kanalizace bude prováděna otevřeným výkopem v celkové délce 381,1 m. Projektovaná trasa kanalizace je patrná ze situace. V úseku Š1 až Š4 vede potrubí v zeleni, v úseku Š4 až Š8 a Š9 až Š11 v pojízných areálových chodnících. Kanalizace bude doplněna systémem drenáží uložených v hloubce cca 0,5 až 0,6 m pod stávajícícm terénem a uličními vpustmi doplněnými bet. žlaby. Systém drenáží bude použit i mezi stávající hroby, kde v důsledku nepropustného podloží nedochází k zasakování povrchových dešťových vod. Ukládání drenáží bude provedenona nerušenou základovou spáru.

Postup prací je proti směru toku.

Deš´tová kanalizace v délce 381,1 m bude provedena z PP potrubí X-stream DN 250, 300, 400 a příslušných šachet. Kanalizace bude doplněna odbočkami z PVC KG DN 150,200 a systémem drenáží DN 100,150 s revizními šachtami.

- Uložení potrubí

Potrubí bude kladeno do pískového lože tl. 100,150 mm. Obsyp potrubí bude proveden do výšky 200 mm nad vrchol potrubí nesoudržnou nebo slabě soudržnou zeminou.

Obsyp potrubí musí být hutněn po vrstvách. Obsyp v prostoru nad půdorysem potrubí se nehutní. Zbývající zásyp bude v komunikaci( pojízdném chodníku) proveden hutněnou tříděnou struskou 16-32 mm, v zeleni výkopovou zeminou. Při výplni výkopu a hutnění obsypu se musí povytahovat pažení po výšce zhutňované vrstvy.

Drenážní potrubí bude uloženo v hloubce cca 0,5 až 0,6 m s minimálním spádem 0,5%. Potrubí bude ukládáno na neporušenou základovou spáru. Drenáž bude uložena v geotextilii a zasypána štěrkodrtí frakce 16-32.

- Zemní práce

Zemní práce budou prováděny dle příslušných ČSN. Před zahájením výkopových prací zajistí dodavatel stavby vytýčení veškerých inženýrských sítí v dotčeném prostoru u příslušných správců. Při křížení a souběhu je nutno pracovat ručně, postupovat se zvýšenou opatrností a řídit se pokyny jejich správců.

Trasa navržené kanalizace je vedena v zeleni a v asfaltovém chodníku. Výkopové práce budou prováděny v otevřené, svislé rýze (od hloubky 1,5 m) pažené příložným pažením plným a/nebo pažením pomocí pažících boxů. Šířka výkopu pro potrubí DN 400 je navržena 1,45 m.

Podkopané kabely budou podchyceny podložením prknem na vzdálenost min.1.5 a zemina pod prknem musí být rádně udusaná. Pro zavěšení kabelů nebude použito sousedních kabelů, nebo potrubí.

Při výkopových pracech v blízkosti stávajících hrobů je nutno zachovávat opatrnost, aby nedešlo k poškození náhrobků a hrobů.

## Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu

Stavba nevyžaduje napojení na inženýrské sítě jiných majitelů nebo správců.

Opravovaná kanalizace je napojena pouze na stávající kanalizační řád v areálu veř. pohřebiště.

Dotčení státních a místních komunikací

Budou dotčeny pouze areálové pojízdné chodníky v areálu pohřebiště.

Povrch chodníků bude opraven do původního stavu, s dodržením požadavků jejich vlastníka nebo správce.

## Navrhování stavby na poddolovaném území

Území se nachází na ploše „M“ - území s doznělými vlivy důlní činnosti. Z tohoto důvodu se nenavrhují žádná zvláštní opatření.

## Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany

Podle zákona č.244/92 Sb. o posuzování vlivu stavby na životní prostředí přílohy č.2 kapitoly 7, odstavec 7.2 nemusí být pro tuto stavbu zpracována EIA.

Ochrana vod

Stavba svým rozsahem kvalitu ani režim podzemních vod neovlivní.

Stavba se nenachází pod hladinou podzemních vod.

Objekt kanalizace má vliv na povrchové vody, jeho stavbou dochází ke zlepšení špatných odtokových podmínek v areálu pohřebiště.

Ochrana přírody a krajiny

Stavba se podle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody nenachází v ochranném pásmu lesa (50 m od kraje lesa).

Musí být dodrženy podmínky zákona č.114/1992Sb. (O ochraně přírody a krajiny) a ČSN DIN 18920 – Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavební činnosti a zásady ochrany stromů na staveništi.

Dotčení, event. kácení vzrostlé zeleně

V rámci stavby se nedojde ke kácení stromů.

Dřeviny, které budou v místě stavby zachovány, musí být ochráněny proti poškození a jejich dotčení. Při provádění zemních prací v blízkosti stromů a dřevin bude dbáno zvýšené opatrnosti 
a nesmí dojít k poškození nebo ničení těchto stromů a jejich kořenových systémů v nadzemní i podzemní části. Bude se používat ruční výkop, event. malá strojní mechanizace, pokud nedojde k možnému ohrožení stromů. Výkopy se nesmí provádět v kořenovém prostoru stromů. Pokud se tomu nelze vyhnout, musí být výkop prováděn ručně a nesmí přitom vést blíže než 2,0 m od paty kmene. Při hloubení výkopů nesmějí být přetnuty kořeny o průměru větším než 50 mm. Menší kořeny je možno přerušit pouze řezem a řezná místa zahladit. Případná poranění kořenů nutno ošetřit prostředky k ošetření ran, nebo jinak zabezpečit proti vyschnutí.

V průmětu korun dřevin nebude skladován stavební materiál ani výkopová zemina.

Zhotovitel stavby bude dodržovat veškeré požadavky MMO-odbor ochrany životního prostředí podle příslušného vyjádření.

Způsob zneškodnění zachycených látek

Při výstavbě kanalizace vznikne odpad následujícího zařazení ve smyslu zákona o odpadech č.185/2001 a vyhlášky č.381/2001 Sb. Katalog odpadů.

Skladba a orientační množství odtěženého materiálu a vzniklého odpadu se předpokládá následující:

Kód odpadu	Název a druh odpadu		Kateg. odpadu		Množství	Likvidace

č. 15 00 00	odpadní obaly		   		O		3,5 t		recyklace

č. 17 01 00	stavební a demoliční odpad (beton)	   	O		4,5 t		řízená skládka

č. 17 02 00	dřevo, sklo, plasty			O		0,9 t		recyklace

č. 17 03 02 	štěrkové vrstvy komunikace a chodníku	O		28,1 t		řízená skládka

č. 17 03 02 	živičné vrstvy komunikace a chodníku	O		14,2 t		řízená skládka

č. 17 05 04	přebytečná zemina z výkopu		O		967,5 t		skládka

Po dobu stavby bude s odpady nakládáno následovně:

Zemina z výkopů rýhy bude uložena na mezideponii v lokalitě stavby pro další použití na zpětný zásyp rýhy. Přebytečná zemina bude odvážena na skládku.

Stavební a demoliční odpad, živičné a podkladové vrstvy komunikace budou odváženy na nejbližší řízenou skládku po projednání s jejím provozovatelem.

Ostatní odpad podobný domovnímu odpadu bude ukládán do sběrných nádob a následně odvezen na skládku.

## Řešení bezbariérového užívání stavby

Na stavbu kanalizace nejsou kladeny žádné požadavky s ohledem na bezbariérové užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace – jedná se o liniové podzemní objekty. Dochází pouze k dotčení veřejně přístupných ploch a komunikací otevřeným výkopem po dobu nezbytně nutnou.

## Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do PD

Na veřejném pohřebišti byl proveden v červenci 2010 hydrogeologický průzkum.

Cílem bylo posouzení příčin zamokřování tří částí hřbitova v Ostravě-Vítkovicích Výše provedený průzkum poměrů hodnocené lokality ukázala, že důvodem zamokřování částí hřbitova je skladba přípovrchových hlín. Zamokřování pozemků nezpůsobuje pravá podzemní voda, která se nachází v úrovni okolo 6 m pod terénem, ale srážková voda, která díky výskytu málo propustných prachovitých hlín v blízkosti povrchu terénu, zasakuje do hlubších poloh velmi pomalu a umožňuje tak vznik nežádoucích mokřadů.

Dle průzkumu je doporučeno vzniklou sotuaci řešit odvedením, v blízkosti povrchu terénu naakumulovaných srážkových vod, pomocí drenáže.

## Údaje o podkladech pro vytýčení stavby

Geodetický referenční polohový a výškový systém

Vzhledem k liniovému charakteru stavby byly body kanalizace určeny v souřadnicích JTSK. Výškově jsou kóty uvedeny ve výškovém systému místním.

## Členění stavby

Stavební (inženýrské)objekty řešené touto dokumentací :

Rozšíření dešťové kanalizace

Technologické provozní soubory :

Dokumentace neobsahuje technologické provozní soubory.

## Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace

Vliv na ovzduší

Navrhovaná stavba vzhledem k svému charakteru není zdrojem znečištění ovzduší.

Ochrana proti hluku

Stavba nemá technologický či výrobní charakter, není tudíž zdrojem zvýšené hladiny zvuku.   Při výstavbě se předpokládá intenzita zvuku odpovídající běžné stavební činnosti.

Ochrana zemědělského půdního fondu

Stavba se nenachází na zemědělské půdě a nevyžaduje trvalý zábor zemědělské půdy.

Zákon o integrované prevenci

Stavba neobsahuje zařízení uvedená v příloze č.1 zákona č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci v platném znění, která vyžadují integrované povolení podle tohoto zákona.

## Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků

Při provádění zemních, stavebních a montážních prací bude zhotovitel dodržovat obecně platné zákony, vyhlášky a předpisy o ochraně zdraví a bezpečnosti práce, bezpečnostní předpisy vyplývající z norem a dále příslušné provozní a technologické postupy a nařízení.

Staveniště se označí výstražnými tabulkami, otevřené výkopy se musí být řádně označen 
a zabezpečen, na staveniště se musí zabránit vstupu nepovolaných osob.

# Mechanická odolnost a stabilita

Vzhledem k charakteru stavby – liniová podzemní stavba, není tento bod podrobně řešen samostatnými statickými výpočty.

# Požární bezpečnost

Vzhledem k charakteru stavby není tento bod řešen.

# Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Vzhledem k charakteru stavby není tento bod řešen.

# Bezpečnost při užívání

Vzhledem k charakteru stavby není tento bod řešen.

# Ochrana proti hluku

Vzhledem k charakteru stavby není tento bod řešen.

# Úspora energie a ochrana tepla

Vzhledem k charakteru stavby není tento bod řešen.

# Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu
a orientace

Vzhledem k charakteru stavby není tento bod řešen.

# Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí

Radon

U inženýrských staveb umístěných v podzemí není nutno řešit protiradonovou ochranu.

Agresivní spodní vody

Stavba se nenachází pod hladinou spodní vody.

Seismicita

Stavba se nenachází v oblasti s vlastní seismickou aktivitou.

Ochranná a bezpečnostní pásma apod

Při stavbě nedojde ke křížení se stávajícími sítěmi.

Stavba nezasahuje do ochranného pásma železnice.

Stavba se nenachází v ochranném pásmu lesa (50 m od kraje lesa).

Ochranné pásmo kanalizačních stok pro veřejnou potřebu profilu do DN 500 je 1,5 m, nad DN 500 je 2,5 m od líce potrubí na obě strany. Při hloubce uložení nad 2,5 m se ochranné pásmo rozšiřuje vždy o 1,0 m.

# Ochrana obyvatelstva

Vzhledem k charakteru stavby není tento bod řešen.

# Inženýrské stavby (objekty)

Vzhledem k charakteru stavby není tento bod řešen. Stavba neobsahuje související inženýrské stavby (objekty)

# Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb

## Ochrana životního a pracovního prostředí

Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci 
s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce (dále jen „rizika“). Povinnost zaměstnavatele zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci se vztahuje na všechny fyzické osoby, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovištích. Zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům. Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik. Není-li možné rizika odstranit, je zaměstnavatel povinen je vyhodnotit a přijmout opatření k omezení jejich působení tak, aby ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců bylo minimalizováno.

Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech 
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady 
a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování. Není-li možné rizika odstranit nebo dostatečně omezit prostředky kolektivní ochrany nebo opatřeními v oblasti organizace práce, je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky.

Seznam vybraných zákonů, vyhlášek a ČSN

Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

Zákon č. 76/2006 Sb.,  o vodovodech a kanalizacích

Vyhláška č. 515/2006 Sb., kterou se mění vyhláška MZe č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění vyhlášky č. 146/2004 Sb.

Vyhláška č. 7/2007 Sb., o vodoprávní evidenci, ve znění vyhlášky č. 619/2004 Sb.

Vyhláška č. 367/2005 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla

Zákon č. 106/2005 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn

Zákon č. 7/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška MZe č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů

Vyhláška č. 41/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech s nakládáním s odpady

ČSN 73 6005 - Změna 3 12/99, Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

75 0905 - Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží

756101 - Stokové sítě a kanalizační přípojky

ČSN EN 752-1 až -7 (75 6110) - Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek

ČSNEN 1671 (756111) - Venkovní tlakové systémy stokových sítí

ČSN EN 1091 (756112) - Venkovní podtlakové systémy stokových sítí

ČSN EN 1610 (756114) - Provádění stok a kanalizačních přípojek ajejich zkoušení

75 6230 - Podchody stok a kanalizačních přípojek pod dráhou a pozemní komunikací

75 6909 - Zkoušky vodotěsností stok

Vybrané zákony a vyhlášky z hlediska bezpečnosti práce

Zákon č. 262/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění

Nařízení vlády č. 523/2002 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 178/200 I Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, v platném znění

Nařízení vlády č. 178/200 I Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, v platném znění . Zákon č. 260/200 I Sb., kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb. O péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů . Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 192/2005 Sb., kterou se mění Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 601/2006 Sb., kterou se zrušuje vyhláška č. 324/1990 Sb., ve znění vyhlášky č.363/2005 Sb., kterou se mění Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.,o požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, v platném znění

Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, v platném znění

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění