F. DOKUMENTACE OBJEKTŮ

1.	Úvod	2

2.	Technická zpráva objektu	3

2.1	Popis inženýrského objektu a technického řešení	3

2.1.1	Popis materiálu	3

2.1.2	Popis stavebních objektů	4

2.1.3	Uložení potrubí, RŠ	4

2.1.4	Zemní práce	5

2.1.5	Zkoušky vodotěsnosti, kamerová zkouška	6

2.2	Požadavky na stavbu	6

2.3	Napojení na stávající technickou infrastrukturu	6

2.4	Vliv na povrchové a podzemní vody včetně řešení jejich zneškodňování	6

2.5	Údaje o zpracovaných technických výpočtech	6

2.6	Požadavky na postup stavebních a montážních prací	6

2.7	Požadavky na provoz zařízení, údaje o materiálech, energiích, dopravě, skladování apod.	7

2.8	Řešení komunikací a ploch z hlediska přístupu a užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace	7

2.9	Důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce	7

3.	Ostatní výpočty	7

4.	Specifikace materiálu	7

5.	Seznam příloh	8

# Úvod

Projektová dokumentace řeší rozšíření stávající dešťové kanalizace ve vlastnictví SMO - svěřeno do správy Mob Vítkovice, na veřejném pohřebišti na ul. Závodní v Ostravě Vítkovicích.

Stávající areálová kameninová kanalizace DN 400, 500 a BET 500/750 délky cca 461.5 m 
(část kanalizace není zaměřena) je nedostačující a je nutno ji rozšířit. Stávající kanalizace probíhá dle situace pouze centrální částí pohřebiště. Jižní strana pohřebiště postrádá kanalizaci a vzhledem nepropustnému podloží nedochází k vsakování povrchové dešťové vody do podloží a ta zaplavuje pohřebiště.

Dle kamerových prohlídek je na kanalizaci napojeno velké množství přípojek, které jsou ucpané, popř. jejich povrchové znaky budou zasypány.

Před realizací nové dešťové kanalizace je nutno vyčistit a zdokumentovat průběh stávající kanalizace od šachty ID 3491457. Dle zjištěného průběhu kanalizace bude případně možné upravit stávající projektovou dokumentaci.

Projektová dokumentace byla zpracována s respektováním všech podmínek a připomínek správce pohřebiště.

# Technická zpráva objektu

## Popis inženýrského objektu a technického řešení

Rozšíření dešťové kanalizace bude prováděno v celé délce otevřeným výkopem. Projektovaná trasa kanalizace je patrná ze situace. V úseku Š1 až Š4 vede potrubí v zeleni, v úseku Š4 až Š8 a Š9 až Š11 v pojízných areálových chodnících. Kanalizace bude doplněna systémem drenáží uložených v hloubce cca 0,5 až 0,6 m pod stávajícícm terénem a uličními vpustmi doplněnými bet. žlaby. Stoka „A“ bude doplněna drenáží v celé své délce. V úseku mezi Š4 a Š8 bude drenáž umístěna po obou stranách pojízdných chodníků, v zeleni bude drenáž uložena v trase potrubí.( viz. vzorové uložení potrubí).

Systém drenáží bude použit i mezi stávající hroby, kde v důsledku nepropustného podloží nedochází k zasakování povrchových dešťových vod.

Postup prací je proti směru toku.

Ukládání drenáží bude provedenona nerušenou základovou spáru.

Deš´tová kanalizace v délce 381,1 m bude provedena z PP potrubí X-stream DN 250, 300, 400 a příslušných šachet. Kanalizace bude doplněna odbočkami z PVC KG DN 150,200 a systémem drenáží DN 100,150 s revizními šachtami.

### Popis materiálu

Stoka „A, B, C“

Kanalizační stoky jsou navrženy z kanalizačních PP trub X-stream hrdlových DN 250, 300,400 s pryžovým spojem. Samotné kanalizační stoky jsou doplněny PVC KG potrubím DN 200 a systémem drenáží DN 100, 150 s reviznímy šachtami.

Revizní šachta Š1 je navržena betonová prefabrikovaná ( 1200 tloušťka s přechodovou deskou stěny 135 mm, ocelovými stupadly s plastovým povlakem. Poklop je navržen jako litinový ( 600 mm s betonovou výplní typ BEGU –R-1 EN 124 – třídy D400 s odvětráním.

Ostatní revizní kanalizační šachty jsou navrženy plastové ( 425, 600, 1000. Poklop v komunikaci (pojízdném chodníku) je navržen jako litinový ( 600 (520) mm děrovaný třídy D400. Ostatní poklopy umístěné v zeleni a jsou navrženy plastové třídy D15. Jako uliční vpusti budou osazeny revizní šachty Wavin 315 s uličními mřížemi a spojkou in-situ DN 150.

Kanalizační stoky jsou doplněny systémem drenáží uložených v hloubce 0,6 až 0,5 m s revizními šachtami Wavin 315 s kalníkem a s plastovým poklopem nosnosti 1,5 t.

Propojení dešťových kanalizačních přípojek, mimo revizní šachty, na nový kanalizační řad bude provedeno osazením odbočovací tvarovky, příp. jádrovou navrtávkou .

### Popis stavebních objektů

Stoka „A“

  - úsek mezi šachtami Š1-Š2 o délce 42,2 m je navržen z PP kanalizačních trub X-stream

DN 400 ve spádu 8.02 (, je navrženo napojení 1 ks kanal. poturbí do Š2 a drenážního potr.
DN 150 do Š1 a Š2,

  - úsek mezi šachtami Š2-Š3 je v délce 51.9 m navržen z PP kanalizačních trub X-stream

DN 400 ve spádu 8.02 (, je navrženo napojení 1 ks kanal. potrubí a drenážního potr. DN 150,

  - úsek mezi šachtami Š3-Š4 je v délce 20.2 m navržen z PP kanalizačních trub X-stream

DN 300 ve spádu 8.02 (, je navrženo napojení 1 ks kanal. a drenážního potrubí do Š4,

  - úsek mezi šachtami Š4-Š5 je v délce 52,4 m navržen z PP kanalizačních trub X-stream

DN 300 ve spádu 8.02 (, je navrženo napojení 1 ks kanalizačního do Š5 a dvou kusů uličních vpustí,

  - úsek mezi šachtami Š5-Š6 je v délce 37,4 m navržen z PP kanalizačních trub X-stream

DN 300 ve spádu 8.02 (, je navrženo napojení 1 ks kanalizačního do Š6 a dvou kusů uličních vpustí,

  - úsek mezi šachtami Š6-Š7 je v délce 41,5 m navržen z PP kanalizačních trub X-stream

DN 300 ve spádu 8.02 (, je navrženo napojení 2 ks kanalizačního potrubí a jednoho kusu uliční vpusti do Š7,

  - úsek mezi šachtami Š7-Š8 je v délce 50,5 m navržen z PP kanalizačních trub X-stream

DN 250 ve spádu 8.02 (, je navrženo napojení dvou kusů uličních vpustí do Š8.

Stoka je doplněna systémem drenáží uložených v trase potrubí, i mezi již stávajícímy hroby.

Stoka „B“

  - úsek mezi šachtami Šs-Š9 o délce 43,5 m je navržen z PP kanalizačních trub X-stream

DN 250 ve spádu 14.9 (, je navrženo napojení 2 ks dvou kusů uličních vpustí,

  - úsek mezi šachtami Š9-Š10 je v délce 23.5 m navržen z PP kanalizačních trub X-stream

DN 250 ve spádu 9.8 (,

Stoka „C“

  - úsek mezi šachtami Š9-Š11 je v délce 18.0 m navržen z PP kanalizačních trub X-stream

DN 250 ve spádu 18.9 (, je navrženo napojení 1 ks kanalizační vpusti.

### Uložení potrubí, RŠ

Uložení kanalizačního potrubí a RŠ je navrženo v souladu s technickými údaji výrobce. Při montáži potrubí je nutné dodržovat technologické pokyny výrobce.

Potrubí bude kladeno do pískového lože tl. 100, 150 mm. Obsyp potrubí bude proveden do výšky 200 mm nad vrchol potrubí nesoudržnou nebo slabě soudržnou zeminou.

Obsyp potrubí musí být hutněn po vrstvách. Obsyp v prostoru nad půdorysem potrubí se nehutní. Zbývající zásyp bude proveden hutněnou tříděnou struskou 16-32 mm v komunikaci, v zeleni pak výkopovou zeminou. Při výplni výkopu a hutnění obsypu se musí povytahovat pažení po výšce zhutňované vrstvy.

Při realizaci musí dodavatel stavby zajistit bezpečné odvádění dešťových.

Celková délka nové kanalizace činí 381,1 m. Na trase je navrhována výstavba 11 revizních typových PVC kanalizačních šachet průměru 1,0; 0,6; 0,4 a 0,3 m. Kanalizace je doplněna drenáží o celkové délce 1006,6 m.

Výstavba kanalizace bude prováděna z nejnižšího místa. Po dobu výstavby se bude případná přitékající dešťová voda přečerpávat ponorným čerpadlem o parametrech Q= cca 10l/s, 
H= cca 8 m v. sl.. Ponorné čerpadlo bude umístněno v čerpací jímce vždy v blízkosti pokladaného kanalizačního potrubí. Dešťová voda bude přečerpávána do nejbližší již zhotovené revizní šachty ve směru odtoku.

Drenážní potrubí bude uloženo v hloubce cca 0,5 až 0,6 m s minimálním spádem 0,5%. Potrubí bude ukládáno na neporušenou základovou spáru. Drenáž bude uložena v geotextilii a zasypána štěrkodrtí frakce 16-32.

Šachta Š1 bude osazena na stávajícím kan. řadu BET 500/750. Stávající potrubí bude vybouráno 
a na bet. podklad tl. 100 mm bude osazena nová šachta, přičemž do šachtové vložky se napojí nové potrubí BET 500/750. Propoj na stávající potrubí bude proveden mimo šachtu a to obetonováním.

Napojení řadu „B“ na stávající kanalizaci bude provedeno ve stávající šachtě a to pomocí jádrové navrtávky. Propojení bude provedeno pomocí těsnícího kroužku FORSHEDA a kolem potrubí bude proveden betonový límec.

Plastové RŠ Wavin budou osazeny na nehutněné pískové lože tl. 100 - 150 mm. Obsyp šachet bude proveden po vrstvách do požadované výšky nesoudržnou nebo slabě soudržnou zeminou – max. zrnitosti 15 mm.

### Zemní práce

Vytěžená zemina je zatříděna do skupiny odpadů 17 05 04 – zemina a kameny, vybouraná asfaltová vozovka, vjezdy a chodník do skupiny 17 03 02 - asfalt bez dehtu. Přebytečná zemina 
a vybourané hmoty se odvezou na skládku COZ.

Zemní práce budou prováděny podle příslušných ČSN. Před zahájením výkopových prací zajistí dodavatel stavby vytýčení veškerých inženýrských sítí v dotčeném prostoru u příslušných správců. Při křížení a souběhu je nutno pracovat ručně, postupovat se zvýšenou opatrností a řídit se pokyny jejich správců.

Trasa navržené kanalizace je vedena v zeleni a v asfaltovém chodníku. Výkopové práce budou prováděny v otevřené, svislé rýze (od hloubky 1,5 m) pažené příložným pažením plným a/nebo pažením pomocí pažících boxů.

Podkopané kabely budou podchyceny podložením prknem na vzdálenost min.1.5 a zemina pod prknem musí být rádně udusaná. Pro zavěšení kabelů nebude použito sousedních kabelů, nebo potrubí.

Všechny obnažené kabely musí být označeny výstražnými tabulkami. Na vyznačenou trasu podzemních inž. sítí nebude ukládán materiál ani zemina.

Zásyp rýhy v zelení bude proveden výkopovou zeminou, v trase budoucích komunikací bude proveden tříděnou struskou hutněnou po vrstvách 30 cm po úroveň pláně, která musí být zhutněna na únosnost 45 MPa, hutnící zkouška zásypu bude provedena na každých 100 m kanalizace.

Úprava povrchu nad rýhou s navrženým přesahem 0,2 m za kraj rýhy:

Pojízdný chodník -	asfaltový beton ABS			40 mm

obalov. kamenivo OKS I			60 mm

struskový štěrk				300 mm

celkem					400 mm

### Zkoušky vodotěsnosti, kamerová zkouška

Po skončení výstavby kanalizace (resp. příslušného úseku) bude provedena celková kamerová zkouška kanalizace.

Rovněž se provede zkouška vodotěsnosti podle ČSN EN 1610 – Výstavba a zkoušení stok 
a kanalizačních přípojek, resp. podle ČSN 75 6909 – Zkoušky vodotěsnosti stok.

Zkouška bude provedena ve 100% délky nové kanalizace, s rozdělením na úseky mezi šachtami. Podrobnosti budou upřesněny se zhotovitelem stavby, podle postupu prací.

Zkoušky vodotěsnosti budou provedeny podle výše uvedené ČSN 75 6909

## Požadavky na stavbu

Vzhledem k charakteru stavby není tento bod řešen.

## Napojení na stávající technickou infrastrukturu

Stavba nevyžaduje napojení na inženýrské sítě jiných majitelů nebo správců.

Opravovaná kanalizace je napojena pouze na stávající kanalizační řád v areálu veř. pohřebiště.

## Vliv na povrchové a podzemní vody včetně řešení jejich zneškodňování

Vzhledem k charakteru inženýrského objektu – liniové podzemní trubní vedení, nemá tento žádný vliv na podzemní vody. Objekt kanalizace má vliv na povrchové vody, jeho stavbou dochází ke zlepšení špatných odtokových podmínek v areálu pohřebiště.

## Údaje o zpracovaných technických výpočtech

Hydrotechnický výpočet je přiložen i se situací k technické zprávě.

## Požadavky na postup stavebních a montážních prací

Vzhledem k charakteru inženýrského objektu není nutné přesně specifikovat postup stavebních a montážních prací. Stavební práce budou prováděny postupně proti směrem toku.

Přesný technologický postup prací, sestavený s ohledem na provozní potřeby provozovatele, si projedná a odsouhlasí zhotovitel stavby se zástupcem investora.

## Požadavky na provoz zařízení, údaje o materiálech, energiích, dopravě, skladování apod.

Vzhledem k charakteru stavby není tento bod řešen.

## Řešení komunikací a ploch z hlediska přístupu a užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Vzhledem k charakteru stavby není tento bod řešen.

## Důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce

Realizace stavby, ani následný provoz kanalizace, nemají nepříznivé důsledky na životní prostředí, ani na zdravotní podmínky v okolí stavby. Při provozu kanalizace nevznikají škodliviny ani odpadní látky, které by bylo nutno likvidovat.

Provoz kanalizační stokové sítě nevyžaduje trvalou přítomnost obsluhy a není tedy nutné řešit bezpečnost práce.

# Ostatní výpočty

Veškeré výpočty jsou uvedeny v příloze TZ č. 1.

# Specifikace materiálu

Kanalizační stoky a související drenáž

- Kanalizační PP potrubí X-Stream 		 DN 400			94.1 m

- Kanalizační PP potrubí X-Stream 		 DN 300			151.5 m

- Kanalizační PP potrubí X-Stream 		 DN 250			135.5 m

- Kanalizační PVC potrubí KG 			 DN 200			35.0 m

DN 150			65.0 m

- Drenážní PVC potrubí 		 		 DN 150			341.0 m

DN 100			382.8 m

- PVC šachtové dílce viz. Výpis šachet

- Prefabrikované šachtové dílce viz.Výpis šachet

- Š TEGRA 425 poklop ďešťová mříž						2 ks

- ŠK TEGRA 425 s kalníkem, poklop 1,7 plast					3 ks

- Š Wavin 315 uliční vpusti							18 ks

- ŠK Wavin 315 s kalníkem, poklop 1,7 plast.					5 ks

Drenáž mezi stávajícími hroby

- ŠK Wavin 315 s kalníkem, poklop 1,7 plast.					5 ks

- Drenážní PVC potrubí 		 		 DN 150			72.8 m

DN 100			210.0 m

# Seznam příloh

1 		 Hydrotechnický výpočet

2 		 Protokoly kamerových prohlídek

3.		 Hydrogeologický posudek