E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

1.	Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště	3

2.	Významné sítě technické infrastruktury	3

3.	Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod.	3

4.	Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace	3

5.	Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů	3

6.	Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů	4

7.	Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení	4

8.	Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi	4

8.1	Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi	4

8.2	Požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení	5

8.3	Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy	5

8.4	Bezpečnostní značky, značení a signály	6

8.5	Rizikové faktory pracovních podmínek	6

8.6	Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi	6

8.7	Další minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích	6

9.	Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě	7

10.	Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů.	8

11.	Přílohy	8

# Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště

Stavba se nachází v městském obvodu Ostrava Vítkovice, který je součástí statutárního města Ostravy. Jedná se o areál veřejného pohřebiště na ul. Závodní. Západní a severní část území je ohraničena místní komunikací, jižní pak hranicí se soukromými pozemky - garážemi. Na východní straně sousedí pohřebiště s průmyslovým areálem.

Staveniště se označí výstražnými tabulkami, otevřené výkopy se musí řádně označit                 a zabezpečit, na staveništi se musí zabránit vstupu nepovolaných osob.

Rozsah staveniště je dán trasou budované kanalizace, pracovní pruh je vymezen šířkou výkopu a smykovým trojúhelníkem kolem něj. Provádění opravy bude klasickým výkopem. Materiálem pro opravu potrubí kanalizace je PP kanalizační potrubí a typové prvky PVC šachet.

# Významné sítě technické infrastruktury

Projektovaná oprava kanalizace se nachází v území bez sítí technické infrastruktury. Při realizaci stavby nedojde ke křížení a souběhu s inženýrskými sítěmi.

# Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod.

Provádění opravy kanalizace nevyžaduje napojení na žádné zdroje energií. Na stavbě bude použita běžná stavební mechanizace nezávislá na cizích zdrojích energií. Voda pro zkoušky vodotěsnosti opraveného kanalizačního potrubí se bude odebírat z vhodného místa na stávající vodovodní síti OVaK a.s.

# Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace

Celé staveniště musí být zajištěno proti vstupu cizích osob i v nočních hodinách a zabránit tak jejich případnému pádu do otevřených výkopů a to přenosným oplocením výšky min. 1,8 m. Případný přechod osob přes rýhu bude zajištěn pevnými lávkami šířky min. 1,5 m se zábradlím výšky min. 1,1 m.

# Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů

Staveniště nevyžaduje speciální uspořádání z hlediska ochrany veřejných zájmů.

Dojde-li při stavbě k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je stavebník povinen neprodleně oznámit nález stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit. Vzhledem k charakteru staveniště – pohřebiště – bude nutno pracovat s opatrností a omezit případné vlivy stavby na okolí a dodržovat pietu veřejného pohřebiště.

Při realizaci stavby se nepředpokládá znečištění podzemních ani povrchových vod ropnými      a jinými nebezpečnými látkami. Případná havárie na strojním zařízení dodavatelů stavby bude ihned eliminována a případná zemina kontaminovaná úniky ropných látek bude odvezena na dekontaminaci..

Veškerá případná manipulace se závadnými látkami v době stavby musí být prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení se srážkovými vodami.

# Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů

Trvalé ani dočasné zařízení staveniště si staveb. činnost nevyžadujení navrhováno. Sociální zařízení bude řešeno pomocí mobilních buněk WC. Předpokládá se denní dojíždění zaměstnanců.

# Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení

Stavební činnost nevyžaduje žádné stavby zařízení staveniště, tyto nejsou navrhovány.

# Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Při provádění zemních, stavebních a montážních prací bude zhotovitel dodržovat obecně platné zákony, vyhlášky a předpisy o ochraně zdraví a bezpečnosti práce, bezpečnostní předpisy vyplývající z norem a dále příslušné provozní a technologické postupy a nařízení.

Zhotovitel stavby je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci              s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce (dále jen „rizika“). Povinnost zhotovitele stavby zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci se vztahuje       na všechny fyzické osoby, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovištích. Zhotovitel stavby je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům. Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zhotovitele stavby, která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik. Není-li možné rizika odstranit, je zhotovitel stavby povinen je vyhodnotit a přijmout opatření k omezení jejich působení tak, aby ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců bylo minimalizováno.

Zhotovitel stavby je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech   k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady                   a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování. Není-li možné rizika odstranit nebo dostatečně omezit prostředky kolektivní ochrany nebo opatřeními v oblasti organizace práce, je zhotovitel stavby povinen poskytnout zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky.

## Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi

Zhotovitel stavby, který provádí stavební, montážní, stavebně montážní nebo udržovací práce pro jinou fyzickou nebo právnickou osobu na jejím pracovišti, zajistí v součinnosti s touto osobou vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce. Práce mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno.

Zhotovitel stavby je povinen dodržovat požadavky kladené na bezpečnost a ochranu zdraví     při práci při přípravě projektu a realizaci stavby, jimiž jsou

- udržování pořádku a čistoty na staveništi,

- uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace,

- umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro příchod a pohyb fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení,

- zajištění požadavků na manipulaci s materiálem,

- předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny,

- provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném provádění kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během používání s cílem odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví,

- splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících práce na staveništi,

- určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků a materiálů,

- splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů,

- uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů,

- přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle skutečného postupu prací,

- předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele mohou zdržovat na staveništi,

- zajištění spolupráce s jinými osobami,

- předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo v jeho těsné blízkosti,

- vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které mu bylo předáno,

- přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví,

- dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích stanovených prováděcím právním předpisem.

## Požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení

Zhotovitel stavby je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vhodné pro práci, při které budou používány.

## Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy

Zhotovitel stavby je povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy tak, aby byly dodržovány zásady bezpečného chování na pracovišti a aby zaměstnanci

- nevykonávali činnosti jednotvárné a jednostranně zatěžující organismus,

- nebyli ohroženi padajícími nebo vymrštěnými předměty nebo materiály,

- byli chráněni proti pádu nebo zřícení,

- nebyli ohroženi dopravou na pracovištích,

- na pracovišti se zvýšeným rizikem nepracovali osamoceně bez dohledu dalšího zaměstnance, pokud jejich ochranu nezajistí jinak,

- nevykonávali ruční manipulaci s břemeny, která může poškodit zdraví, zejména páteř.

## Bezpečnostní značky, značení a signály

Na pracovištích, na kterých jsou vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví, je zhotovitel stavby povinen umístit bezpečnostní značky a značení a zavést signály, které poskytují informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a seznámit s nimi zaměstnance. Bezpečnostní značky, značení a signály mohou být zejména obrazové, zvukové nebo světelné.

## Rizikové faktory pracovních podmínek

Jestliže se na pracovištích vyskytují rizikové faktory, je zhotovitel stavby povinen pravidelně,     a dále bez zbytečného odkladu vždy, pokud dojde ke změně podmínek práce, měřením zjišťovat           a kontrolovat jejich hodnoty a zabezpečit, aby byly vyloučeny nebo alespoň omezeny na nejmenší rozumně dosažitelnou míru.

## Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Budou-li na staveništi působit současně zaměstnanci více než jednoho zhotovitele, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor“) s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. Koordinátorem je fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem stavby k provádění stanovených činností při přípravě stavby, popřípadě při realizaci stavby                  na staveništi. Koordinátor nemůže být totožný s osobou, která odborně vede realizaci stavby.

Koordinátor je při přípravě stavby povinen v dostatečném časovém předstihu před zadáním díla zhotoviteli stavby předat zadavateli stavby přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě, informace o rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout, se zřetelem na práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví a další podklady nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce,       na které je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter stavby a její realizaci.

## Další minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

Zhotovitel při uspořádání staveniště dbá, aby byly dodrženy požadavky na pracoviště stanovené právními předpisy a aby staveniště vyhovovalo obecným požadavkům na výstavbu; je-li      pro staveniště zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „plán“), uspořádá zhotovitel staveniště v souladu s plánem a ve lhůtách v něm uvedených. Za uspořádání staveniště, popřípadě vymezeného pracoviště, odpovídá zhotovitel, kterému bylo toto staveniště, popřípadě pracoviště, předáno a který je převzal. Zhotovitel zejména zajistí, aby

- stavby, pracoviště a zařízení staveniště byly ohrazeny nebo jinak zabezpečeny proti vstupu nepovolaných fyzických osob,

- vjezdy na staveniště pro vozidla byly označeny dopravními značkami provádějícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi,

- na základě údajů uvedených v projektové dokumentaci byly vytýčeny trasy technické infrastruktury,

- před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení technického vybavení provedl odpovídající opatření ke splnění podmínek stanovených provozovateli těchto vedení, staveb nebo zařízení,

- pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce nebo hloubce byla pevná a stabilní s ohledem na počet osob, které se na nich zdržují a maximální zatížení, které se může vyskytnout a povětrnostní vlivy, kterým mohou být vystavena,

- stroje pojížděly nebo vykonávaly pracovní činnost v takové vzdálenosti od okraje svahů            a výkopů, aby s ohledem na únosnost půdy nedošlo k jejich zřícení (pokud tato vzdálenost nebyla stanovena v technologickém postupu, stanoví ji zhotovitelem pověřená fyzická osoba před zahájením prací),

- před zahájením zemních prací bylo určeno rozmístění stavebních výkopů a jam jejich rozměry a byly určeny způsoby těžení zeminy, zajištění stěn výkopů proti sesutí, zejména druh pažení a sklony svahů výkopů, zabezpečení okolních staveb ohrožených prováděním zemních prací odpovídající třídám hornin ve výkopech a stanoven způsob a rozsah opatření k zabránění přítoku vody na staveniště,

- stěny výkopů byly zabezpečeny podle stanoveného technologického postupu proti sesutí,

- pažení stěn výkopu bylo navrženo a provedeno tak, aby spolehlivě zachytilo tlak zeminy           a zajišťovalo tak bezpečnost fyzických osob ve výkopech, zabránilo poklesu okolního terénu        a sesouvání stěn výkopu, popřípadě vyloučilo nebezpečí ohrožení stability staveb v sousedství výkopu,

- nejmenší světlá šířka výkopů se svislými stěnami, do kterých vstupují fyzické osoby, nebyla menší než 0,8 m,

- byly sklony svahů výkopů stanoveny se zřetelem na geologické a provozní podmínky tak, aby během provádění prací nebyly fyzické osoby ve výkopu a jeho blízkosti ohroženy sesuvem zeminy,

- okraje výkopu nebyly zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu,

- bourací práce byly prováděny pouze podle technologického postupu stanoveného v dokumentaci bouracích prací.

# Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě

Veškeré práce a manipulace s vytěženým materiálem musí respektovat zákon č. 185/2001Sb. O odpadech a související vyhlášky a nařízení. V průběhu stavebních prací musí být zajištěno  důsledné třídění materiálu v souladu s Kategoriemi odpadů. Ve smyslu zákona o odpadech č.185/2001 
a vyhl.č.381/2001 Sb. Katalog odpadů jsou odpady vznikající po dobu výstavby zařazeny do následujících kategorií :

Splašky od pracovníků : 	druh odpadu : 20 03 04			kategorie odpadu : O

Likvidace : bude se odvážet likvidaci na ÚČOV Ostrava

Výkopová zemina : 		druh odpadu :  17 05 04			kategorie odpadu : O

Likvidace : bude odvezena na skládku zeminy

Papírové obaly : 		druh odpadu :  15 01 01			kategorie odpadu : O

Likvidace : bude se ukládat do kontejneru a odvážet do sběrny papíru

Zbytky izolačního materiálu : druh odpadu :  17 06 02			kategorie odpadu : O

Likvidace : bude se ukládat do kontejneru a odvážet na skládku odpadu

Odpovědnost za nakládání se stavebními odpady během výstavby má zhotovitel stavebních prací, který předloží při kolaudaci doklady o jejich likvidaci.

# Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů.

Viz. kapitola 8 Průvodní zprávy

# Přílohy

- Situace ZOV, M 1 : 1000