# E .  TECHNICKÁ   ZPRÁVA

Zásady organizace výstavby

12/040

Investor:		SMO Městský  obvod Vítkovice , Mírové Náměstí 1 ,

706 02 Ostrava - Vítkovice

Stavba:		OSTRAVA -VÍTKOVICE, TAVIČSKÁ 34

OPRAVA FASÁDY  DOMU

A ČÁSTEČNÁ  VÝMĚNA OKEN

Stupeň:		Dokumentace pro ohlášení stavby

Datum:		07/2012

TECHNICKÁ ZPRÁVA

  - informace o  rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie,  příjezdy a přístupy na staveniště,

Budoucí staveniště je fasáda  a  nebližší okolí stavby    bytového domu  č.34 na ul. Rudná a Tavičské .

Staveniště bude ohrazeno  a příchod do domu zabezpečen tak, aby nemohlo dojít k úrazu obyvatel domu od padajících předmětů.

Deponie a mezideponie   na staveništi nebudou .Stavební suť se bude neprodleně odvážet.

Příjezd k tomuto objektu je po ul.Tavičská  a obslužné jednosměrné komunikaci  vedoucí kolem domu .

V rámci zařízení staveniště  bude dopravním značením zajištěn chodcům  bezpečný průchod  a průjezd vozidel.

významné sítě technické infrastruktury,

Neřešeno .

napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod.,

Při provádění  opravy fasády  si dodavatel stavby zajistit  dohodou  s investorem na pitnou vodu a el. energii.

úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace,

Vchod do domu bude zabezpečen proti padajícím předmětům a staveniště bude ohrazeno přenosným oplocením pro zamezení přístupu nepovolaných osob.

uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů,

Staveniště nebude  přístupné veřejnosti   . Obyvatelům domu se zajistí bezpečný průchod.

řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů,

V blízkosti stavby bude vyčleněn prostor pro  kancelář ,   sklad  a WC.

popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení,

Neřešeno .

stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 3)

Při provádění   prací    je nutné dodržovat   bezpečnostní  předpisy  vyhlášky  č.. 591/2006 Sb. „Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci  na staveništích“ .

Vyhláška č. 101/2005 Sb. –podrobnější požadavky na pracoviště a pracovní prostředí  .

Vyhláška 361/2007 Sb .-stanovení podmínek  ochrany zdraví   při práci  .

podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě,

Při  opravě fasády budou vznikat odpady ,se kterými se bude nakládat  ve  smyslu  zákona  č.185/2001  Sb  (o  odpadech) a vyhlášky č.381/2001  kdy budou odpady  roztříděny  dle katalogu odpadů (příloha č.1 k vyhl.č.381/2001 Sb.)

Místo a způsob uložení odpadu bude následně určeno investorem a dodavatelem stavby s  doložením řádných skládek s ohledem na druh odpadu.

Dodavatel stavby zajistí , aby nedocházelo k znečišťování přilehlé komunikace.

Odpady vznikající při výstavbě

Kód druhu  odpadu,  Název druhu odpadu

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly

15 01 02 Plastové obaly

15 01 03 Dřevěné obaly

15 01 04 Kovové obaly

17 01 01 Beton

17 02 01 Dřevo

17 04 05 Železo a ocel

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

17 02 02 Sklo

Dodavatel stavby zajistí minimalizování prašnosti a hluku při výstavbě výše uvedených objektů.

V rámci stavební činnosti  vznikat hluk, který je nutné  omezit na co nejsnesitelnější úroveň s ohledem na  blízkost objektů  bytových domů .

Hluk staveništní - výstavba bude prováděna jen v denní době v intervalu 7 – 21:00 hod; bouracích práce - hlučné intervaly budou max. 4 hod/ den .

Hygienický limit  v ekvivalentní  hladině  akustického tlaku  A  pro hluk ze stavební činnosti  v době trvání hluku  mezi 7. a 21. hodinou  je stanovený

Pro bytové stavby :

L Aeq,s  = L Aeq,T  +10 . lg[(429+t1)t1]

L Aeq,s  = 40+0  +10 . lg[(429+t1)t1] = 54,873

L Aeq,s  = 54,873 dB

Dodavatel stavby zajistí , aby nedocházelo k znečišťování přilehlých komunikací.

Zařízení staveniště bude po dokončení stavebních prací zlikvidováno  a povrch terénu bude uveden do původního stavu .

orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů.

Postup výstavby :

- zabezpečení staveniště pro zamezení přístupu nepovolaných osob

- ochrana el. vedení  a odstranění nefunkčních předmětů z fasády

- vybourání  a zrušení stávajícího vstupu do suterénu ze dvora daného objektu

- odstranění určených  nástřešních žlabů , oplechování z říms a parapetů

- oklepání omítky z fasády

- výměna předmětných oken a vchodových dveří

- provedení nového oplechování

- provedení omítek vč. štukatérských prvků

- položení okapového chodníku

- úklid okolo domu po stavební činnosti

Budování potrvá  od dubna – červen 2013 .

Doba výstavby  cca 3 měsíce.

Datum       :07/2012                                                   Vypracovala : Staňková