B.  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

12/040

Investor:		SMO Městský  obvod Vítkovice , Mírové Náměstí 1 ,

706 02 Ostrava - Vítkovice

Stavba:		OSTRAVA -VÍTKOVICE, TAVIČSKÁ 34

OPRAVA FASÁDY  DOMU

A ČÁSTEČNÁ  VÝMĚNA OKEN

Stupeň:		Dokumentace pro ohlášení stavby

Datum:		07/2012

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

1.   Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení

  - zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu konstrukcí; stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v památkové rezervaci nebo je  v památkové zóně,

Budoucí staveniště bude na fasádě a v těsné blízkosti bytového domu č. 34/785  na parcele č. 243/6 , k.ú. Vítkovice .

Příjezd ke staveništi je po ul. Tavičské  a obslužné komunikaci vedoucí okolo domu.

Okolo domu je dostatečný prostor pro stavební práce , jsou zde ozeleněné plochy a dvůr  .

U objektu byl proveden pouze vizuální průzkum projektantem  , kde bylo konstatováno ,

že stávající  fasáda   je ve velmi špatném stavu  vč. zdobících štukatérských prvků , zbývající nevyměněná okna  a vchodové dveře jsou zchátralé.

Stavba bytového domu se nachází v památkové zóně a z těchto důvodů bude zachován původní vzhled fasády.

urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě  pozemků s ní souvisejících,

Objekt , na kterém budou probíhat stavební úpravy , je umístěn na okraji  městského obvodu Vítkovic. V dané lokalitě  je soustředěno několik  typů bytových domů  stejného charakteru jako předmětný dům .

Stávající stavba  je tří podlažní  s podkrovím a suterénem.

Střecha je sedlová .

Tento objekt je  obytný dům   s 6 bytovými jednotkami  na podlažích , jednou bytovou jednotkou v podkroví a sklepními prostory v 1.p.p. .

Záměrem investora stavby je oprava fasády , výměna vchodových dveří , výměna ještě nevyměněných oken ,oprava nástřešních  žlabů, komínových lávek a zrušení dvorního vstupu do suterénu.

technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších ploch,

Na fasádě budou vyměněna ještě nevyměněná stávající dřevěná okna  za okna platová  s izolačním dvojsklem . Rámy oken z venkovní strany budou v barvě  zelené  , zbývající rámy vnitřní a okenní křídla budou v barvě bílé.

Současně budou stávající okna  v 1. p.p.  , která jsou ze dřeva  nebo  zabedněna plechem  vybourána a nahrazena  plastovými okny  s izolačním dvojsklem  v barvě bílé a zelené, musí být dodrženo členění i barva původního provedení..

Sklepní okna budou z vnější strany opatřena  ocelovým rámem s výplní  z tahokovu  v barvě černé.

Stávající vchodové dveře budou nahrazeny novými dveřmi dřevěnými  provedeny z masívu  se zasklením izolačním dvojsklem v horní třetině . Do dveří budou osazeny poštovní schránky. Barva nátěru dveří bude zelená.

Fasáda domu bude oklepána , očištěna  a opatřena vápenocementovou omítkou jádrovou  s vápenným štukem .

Na fasádě budou provedeny zdobící štukatérské prvky  na římsách a parapetech , šambrány kolem oken  ,portál kolem  dveří  a rozety nad okny.

Částečná vlhkost soklu u objektu  podmiňuje použití sanační omítky   a nástřik antisgrafiti.

Dozdívky na fasádě  vč . zazdívání otvorů  bude použito cihel plných CP10 na MVC 2,5 MPa.

Klempířské výrobky budou  z pozinkovaného plechu  tl. 0,8mm a 1,0mm, natřené 1x základní a 2x vrchní syntetickou barvou  , která bude přizpůsobená barvě fasády .

Na portál dveří bude dotažen přívod slaboproudu vč. osazení zvonkového tabla.

napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu,

Stávající budova je již napojena  na dopravní  a  technickou infrastrukturu .

řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území,

Neřešeno.

vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany,

Neřešeno.

řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací,

Neřešeno.

průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové dokumentace,

Projektant  provedl vizuální průzkum a půdorysné a výškové měření, jejich vyhodnocení bylo  začleněno do projektové dokumentace.

údaje o podkladech  pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový systém,

Neřešeno.

členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní soubory,

Není.

vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace,

V rámci  opravy fasády   vzniknou  odpady, které se rozčlení dle odpadů do kategorií  - Katalog odpadů ( Sb . zákonů ČR , č. 381/2001  , částka 145 ).

Z hlediska životního prostředí bude  mít stavba  vliv na okolí svou prašností a hlukem . Dodavatel stavby zajistí , aby nedocházelo   ke znečišťování komunikací v areálu  a přilehlých komunikací v okolí .

Místo a způsob uložení odpadu bude následně určeno dodavatelem stavby s doložením řádných skládek s ohledem na druh odpadu.

Odpady vznikající při výstavbě

Kód druhu  odpadu,  Název druhu odpadu

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly

15 01 02 Plastové obaly

15 01 03 Dřevěné obaly

15 01 04 Kovové obaly

15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek

15 02 02 Absorpční činidla, filtrační materiál, čistící a ochranná tkanina

17 01 01 Beton

17 02 01 Dřevo

17 02 03 Plasty

17 04 05 Železo a ocel

20 03 01 Směsný komunální odpad

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

17 02 02 Sklo

způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, pokud není uveden v části F.

Bezpečnost práce - při výstavbě všech prací , které se budou na tomto objektu provádět  je nutné dodržovat   bezpečnostní  předpisy  vyhlášky  č. 591/2006 Sb. „Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci  na staveništích“ .

Vyhláška č. 101/2005 Sb. –podrobnější požadavky na pracoviště a pracovní prostředí  .

Vyhláška 361/2007 Sb .-stanovení podmínek  ochrany zdraví   při práci  .

2.   Mechanická odolnost a stabilita

U stavby  nebude  zasahováno  do stability objektu . Při výměně  oken nebudou narušeny překlady nad okny.

Požární bezpečnost

Neřešeno.

- Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Neřešeno.

- Bezpečnost  při užívání

Před opravou  fasády  bude provedeno zabezpečení vchodu tak , aby nebyli ohroženi obyvatelé domu případnými padajícími předměty  v průběhu stavebních prací , které budou probíhat na opravě .

Bezpečnost při užívání této stavby nebude narušena.

- Ochrana proti hluku při výstavbě

Dodavatel stavby zajistí minimalizování  hluku při výstavbě .

Na  pracovišti bude v rámci stavební činnosti  vznikat hluk, který je nutné  omezit na co nejsnesitelnější úroveň s ohledem na to , že  staveniště se nachází v blízkosti bytů v domě  a bytových domů v okolí  .

Hluk staveništní - výstavba bude prováděna jen v denní době v intervalu 7 – 21:00 hod; bouracích práce - hlučné intervaly budou max. 4 hod/ den .

Hygienický limit  v ekvivalentní  hladině  akustického tlaku  A  pro hluk ze stavební činnosti  v době trvání hluku  mezi 7. a 21. hodinou  je stanovený

Pro bytové stavby :

L Aeq,s  = L Aeq,T  +10 . lg[(429+t1)t1]

L Aeq,s  = 40+0  +10 . lg[(429+t1)t1] = 54,873

L Aeq,s  = 54,873 dB

7.    Úspora energie a ochrana tepla

Neřešeno .

8.  Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Neřešeno.

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí

radon, agresivní spodní vody, seismicita, poddolování, ochranná a bezpečnostní pásma apod.

Neřešeno .

10. Ochrana obyvatelstva

splnění základních požadavků na situování a stavební řešení  stavby z hlediska ochrany obyvatelstva.

Neřešeno.

11. Inženýrské stavby  (objekty)

odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod, zásobování vodou, zásobování energiemi, řešení dopravy, povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav,

Neřešeno .

12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb (pokud se ve stavbě vyskytují)

Neřešeno .

V Ostravě,  07/2012							Vypracovala: Staňková