A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

12/040

Investor:		SMO Městský  obvod Vítkovice , Mírové Náměstí 1 ,

706 02 Ostrava - Vítkovice

Stavba:		OSTRAVA -VÍTKOVICE, TAVIČSKÁ 34

OPRAVA FASÁDY  DOMU

A ČÁSTEČNÁ  VÝMĚNA OKEN

Stupeň:		Dokumentace pro ohlášení stavby

Datum:		07/2012

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

a)Identifikace stavby:

a.1.) Stavba :				OSTRAVA -VÍTKOVICE, TAVIČSKÁ 34

OPRAVA FASÁDY  DOMU

A ČÁSTEČNÁ  VÝMĚNA OKEN

a.2.)Stavebník:			SMO Městský  obvod Vítkovice , Mírové Náměstí 1 ,

706 02 Ostrava - Vítkovice

a.3.)Zhotovitel dokumentace :	VS projekt s.r.o. Ostrava

Na Obvodu 45/1100

703 00  Ostrava - Vítkovice

a.4.)Základní charakteristika stavby :

Stavba se nachází v blízkosti  ul. Rudné a ul. Tavičské  v Ostravě Vítkovicích na parcele  p.č. 243/6 , k.ú. Vítkovice .

Jedná se  bytový  třípodlažní dům s podkrovím a suterénem.

Tento rohový  objekt  je přistavěn ze západní strany  s domem  č.p.38/786 s ze severní strany sousedí s dalším bytovým domem .

Z jižní strany domu se nachází   obslužná komunikace a čtyčproudová ul. Rudná. Z východní  strany  je zelená plocha s přístupovými chodníky  a s ul. Taičskou.  Na severní straně objektu se nachází  společný  dvůr pro další bytové domy.

Fasáda  je provedena v duchů  začátku minulého století se zdobícími štukatérskými  prvky .

a.5.):Účel stavby:

Na stávajícím objektu  bytového domu ul.Tavičská   č.34/785, Ostrava –Vítkovice

bude provedena oprava fasády vč. výměny oken ze severní  strany a  na schodišti z východní strany , kde bude také provedena výměna  vchodových  dveří .

Součást opravy bude výměna  některých klempířských prvků a nová instalace komínové lávky.

b) údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o majetkoprávních vztazích,

b.1.)Dosavadní využití:		bytový dům

b.2.)Zastavěnost území:	bytový dům se nachází v blízkosti ul. Tavičské

v městském obvodu Vítkovice .

b.3.)Stavební pozemek:	stavební pozemek je zastavěn objektem bytového domu

b.4.)Katastrální území :		Vítkovice

b.5.) Map. list :		                	8-2/13,

b.6.) Kód :                                         		7134071

b.7.) Parc. čísla dotčených

a sousedních parcel:    		243/6;243/7;243/4;243/21;243/44

b.8.)Majetkoprávní vztahy:		SMO , Prokešovo náměstí 1803/8, Ostrava,

Moravská Ostrava, 729 30

b.9.)Svěřená správa nemovitostí

ve vlastnictví obce:			Městský obvod Vítkovice

Mírové náměstí 516/1,

Ostrava,Vítkovice,703 79

b.10.))Parc.čísla sousedních parcel:     	1192/27

b.11.).Majitel parcel :		Česká republika

b.12.)Svěřená správa nemovitostí

ve vlastnictví obce: 			Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56, Praha, Nusle, 140 00

b.13.) Parc. čísla dotčených

a sousedních parcel:    		243/5

b.14.)Majetkoprávní vztahy: 		Bytové družstvo Tavičská 784

Tavičská 784/32, Ostrava, Vítkovice, 703 00

b.15.)Investor stavby:				Městský obvod Vítkovice

Mírové náměstí 516/1,

Ostrava, Vítkovice, 703 79

b.16.)Zodp.projektant       :  			VS Projekt s r.o.

Na obvodu 45/1100, 703 00 Ostrava

  - údaje o provedených průzkumech  a o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu,

Projektant provedl vizuální obhlídku fasády předmětného domu.

Omítky fasády  jsou téměř ze 2/3   povětrnostními vlivy zdevastované  nebo narušené .

Soklové zdivo jeví  známky vlhkosti .

Nástřešní žlaby  jsou vlivem sněhu  pokroucené .

U komínových lávek jsou nahnilé pochůzí dřevěné fošny.

Objekt  má převážně vyměněná okna .

Nevyměněná dřevěná okna a vchodové dveře jsou zchátralé.

Asi z 1/2 je provedena oprava střechy.

  - informace o splnění požadavků dotčených orgánů,

Požadavky dotčených orgánů byly zapracovány do projektové dokumentace.

  - informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu,

Opravou fasády bytového domu nebudou dotčeny požadavky vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na stavby:

Výše uvedený zákon, část 2 §6 odst. 1-napojení stavby na vodu a energie -  stavba je napojena na el. energii NN.

Předmětná stavba je napojena na vodovod.

Odst. 3- stavba je na  splaškovou kanalizaci.

Z hlediska oprav  bude potřebná energie a voda  odebírána z předmětného domu po dohodě mezi investorem a  dodavatelem stavby po instalaci samostatného měření.

V rámci zařízení staveniště bude použito ekologické přenosné WC, jehož odpad bude pravidelně odvážen na určenou skládku.

Odst. č. 4-  u předmětné stavby jsou dešťových vody  odváděny do stávající  kanalizace .

§7-oplocení pozemku ZS bude provedeno přenosným oplocením s plnou výplní. Toto oplocení je umístěno tak, aby neomezovalo rozhledové  pole sjezdu připojujícího  stavbu  na místní komunikaci – rozhledové trojúhelníky jsou zakresleny v přiložené situaci ZS.

§14 ukládá , že veřejná  prostranství a pozemní komunikace dočasně užívané pro

staveniště při současném zachování jejich užívání veřejností (chodníky,podchody  apod.), včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace se  musí  po  dobu  společného  užívání  bezpečně  chránit  a udržovat. Dále tento zákon ukládá , že veřejná  prostranství  a  pozemní komunikace se pro staveniště smí použít  jen  ve stanoveném nezbytném rozsahu a době. Po ukončení jejich užívání  jako  staveniště  musí  být  uvedeny do původního stavu, pokud nebudou určeny k jinému využití . Tyto požadavky budou v rámci  zařízení staveniště  splněny – zajistí dodavatel stavebních prací.

  - údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě  územně plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona,

Neřešeno .

  - věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující   stavby  a jiná opatření v dotčeném území,

Opravou fasády  nejsou podmíněny  časové vazby  na jiné stavby  a opatření  v dotčeném území .

  - předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby,

Předpokládaná lhůta výstavby :   duben – červen 2013 .

Postup výstavby :

- ochrana el. vedení  a odstranění nefunkčních předmětů z fasády

- odstranění určených nástřešních žlabů , oplechování z říms a parapetů

- oklepání omítky z fasády

- vybourání  a zrušení stávajícího vstupu do suterénu ze dvora daného objektu

- výměna předmětných oken a vchodových dveří

- provedení nového oplechování

- provedení omítek vč. štukatérských prvků

- položení okapového chodníku

- úklid okolo domu po stavební činnosti

  - statistické údaje o podlahové ploše  budovy  bytové či  nebytové v m2

Pohledová  plocha fasády : 			886m2

V Ostravě,  07/2012							Vypracovala: Staňková